110390

WC MONOBLOCO S21 mit Spülkasten

Art. 110390

Ausschreibungstext

Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3/6 l, B. 370 x H. 815 x T. 620 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem umlaufendem Spülrand. Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts oder links).

Abgang innenliegend waagerecht oder senkrecht. Mit Ablaufrohr aus PVC.

Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.

Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. WC gefertigt nach EN 997 für Spülmengen ab 4l.

Gewicht: 21 kg.

10 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0110170002]