120250

Waschrinne CANAL zur Wandmontage

Art. 120250

Ausschreibungstext

Waschrinne für 2 Waschplätze - 1200 mm, zur Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: Innenkörper 1 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm.

Einfache Montage: geringes Gewicht.

Ablauf seitlich rechts.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 ½“.

Ohne Überlauf.

Mit Wandkonsolen und Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 8,4 kg.

Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Art.

0011800002).

Alte Artikelnummer: 0211250015