120490

Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 zum Einbau von oben

Art. 120490

Ausschreibungstext

Rundes Einbaubecken zum Einbau von oben oder unten.

Becken Innendurchmesser: 385 mm.

Durchmesser des Ausschnitts zur Montage: 400 mm bei Einbau von oben, 380 mm bei Einbau von unten.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1 mm.

Becken nahtlos aus einem Stück gepresst.

Kanten abgerundet.

Mit Ablaufventil 1 ¼“.

Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 1,6 kg.

Alte Artikelnummer: 0213490201.