120650

Halbeinbaubecken QUADRA

Art. 120650

Ausschreibungstext

Halbeinbaubecken, 380 x 380 mm

Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen

Becken-Innendurchmesser: 310 mm

Durchmesser des Ausschnitts zur Montage: 310 mm

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301

Oberfläche satiniert

Materialstärke: 1,2 mm

Becken nahtlos aus einem Stück gepresst

Kanten abgerundet

Mit Ablaufventil 1 1/4“

Ohne Überlauf

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688

Gewicht: 3 kg