130000

Urinal HYBRIMATIC

Art. 130000

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend mit Hybrid-Spülsystem:

HYBRIMATIC-System:

- Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

- Verdeckter Flüssigkeitssensor im Urinal integriert.

- Membranventil ohne Sperrflüssigkeit.

- Elektronik im Urinal integriert.

- Kurze Spülung von einer Sekunde nach jeder Nutzung im Eco-Programm

(oder 3 Sekunden im Komfort-Programm).

- Mit Stoßzeit-Programm: Spülung nach Zeitraum starker Frequentierung.

- Hygienespülung von 7 Sek. alle 24h im Eco-Programm (oder 14 Sek. alle 12h im Komfort-Programm): verhindert Geruchsbildung und Verstopfung der  Rohrleitungen.

- Spülmenge voreingestellt auf 0,07 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

- Mit Vorabsperrung.

Urinal FINO wandhängend:

- Montierbar auf handelsüblichen Installationssystemen.

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert.

- Materialstärke: 1,2 mm.

- Spülwasseranschluss von hinten verdeckt.

- Abgang verdeckt waagerecht.

- Revisionsöffnung an der Unterseite.

Voraussichtlich erhältlich ab 1. Halbjahr 2019 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.