2211L

Einhebelmischer mit Auszugbrause

Art. 2211L

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Waschtisch oder Spültisch mit Schwenkauslauf L.200 H.105.

Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard/Regenstrahl.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper innen glatt.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar.

Abgangsstutzen für Mischwasser aus Messing L.105.

Brauseschlauch BIOSAFE bakteriostatisch: transparentes Polyurethan, innen und außen

glatt, geringes Wasservolumen (Innen Ø 6).

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Körper aus Messing verchromt mit Betätigung durch Hygienehebel.

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.