2510

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne

Art. 2510

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne mit Schwenkauslauf H.150 L.230 und Hygiene-Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 40.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 aus PEX.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.