2521EP

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2521EP

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion H.85 L.135 und BIOSAFE Hygiene-Strahlformer.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bügelgriff.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 aus PEX mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Armaturengruppe I nach DIN 4109.

10 Jahre Garantie.