2522L

Waschtisch-Einhebelmischer

Art. 2522L

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H.95 L.170 und Hygiene-Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 40.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Hygienehebel L.200.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 aus PEX.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.