2565T1

Einhebelmischer für Waschtisch

Art. 2565T1

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Waschtisch mit starrem Auslauf H.160 L.160.

Hoher Auslauf mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Körper, Sockel und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L.215 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 edelstahlumflochten.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.