2739EP

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2739EP

Ausschreibungstext

Brausearmatur SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Armatur mit S-Anschlüssen STOP/PURGE G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

10 Jahre Garantie.