2871T1

Spültisch-Einhebelmischer mit BIOCLIP-Wechselauslauf

Art. 2871T1

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer mit hohem, schwenkbarem BIOCLIP-Wechselauslauf H.160.

Mit 1 Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L.175, Ø 22 mit sternförmigem Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L.215 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 aus PEX.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.