388MCHLH

Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX

Art. 388MCHLH

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Für Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlussschläuche mit Magnetventilen G 3/8B und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Seitlicher, ergonomischer Mischhebel LH mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Tropfhöhe: 170 mm, für Halbeinbaubecken.

10 Jahre Garantie.