453140

Kita-Waschrinne MINERALCAST zur Wandmontage

Art. 453140

Ausschreibungstext

Waschrinne zur Wandmontage, 3 Waschplätze.

Aus MINERALCAST: Kunstharzgebundener Mineralwerkstoff.

Geeignet für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Ideal für Kindergärten.

Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche.

Als durchgehende Anlage nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Angenehme Haptik.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Gefälle zur Vermeidung von Wasserlachen.

Mit 3 Stopfen-Ablaufventilen 1 ¼“. Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

Alpinweiß ähnlich RAL 9016.

Gewicht: 63 kg.