463030

WC-Druckspüler TEMPOMATIC

Art. 463030

Ausschreibungstext

Elektronischer WC-Druckspüler für Hinterwandmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Für Netzbetrieb, mit Magnetventil 1".

Mit Trafo 230/12V.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Auslösung gezielt oder automatisch.

Spülzeit ~7 Sek., einstellbar von 3 bis 12 Sek.

Erfassungsabstand und Durchfluss-/Spülmenge einstellbar.

Mit Vorabsperrung G 1 x G 1.

Rohrunterbrecher Ø 32.

Steckmuffe Ø 32/55.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestange zuschneidbar.

Für Wandstärke ≤ 30 mm.

Geeignet für spülrandlose WCs.

10 Jahre Garantie.