464SBOX-464000

TEMPOMATIC mit dualer Steuerung

Art. 464SBOX-464000

Ausschreibungstext

Elektronische WC-Druckspülarmatur für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung:Netzbetrieb 230/6V (Kabel und Trafo im Lieferumfang).Abdeckplatte Edelstahl satiniert 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt.Wasserdichter Unterputzkörper:- Flansch mit integrierter Dichtung.- Spülwasseranschluss außerhalb des Körpers, Wartung von vorne möglich.- Flexible Installation (für Ständerwand, Massivwand, Paneel).- Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 93 mm).

- Anschließbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.- Vorabsperrung mit Durchflussregulierung, Auslösemodul und Magnetventil integriert und von vorne zugänglich.- Spülarmatur TEMPOMATIC G3/4 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.- Rohrunterbrecher im Inneren des UP-Körpers.- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.Gezielte Auslösung (Druckknopf AB) oder automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers.Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.„Intelligente“ automatische Spülung (Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf).3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.Geeignet für spülrandlose WCs.10 Jahre Garantie. Voraussichtlich erhältlich ab 2. Halbjahr 2019 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.