479406

Urinalspüler TEMPOMATIC 4

Art. 479406

Ausschreibungstext

Elektronische Spülarmatur für Einzelurinal:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.

3 wählbare Programme (Spülmenge kann auf Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (Exklusiv von DELABIE):

-Kurze Spülung nach jeder Nutzung während der Stoßzeit.

-Gründliche zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24h nach der letzten Nutzung, verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge 0,25 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Integrierte mengenregulierbare Vorabsperrung.

Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt.

Anschluss G 1/2 B.

Gerade für Anschluss von oben, Abgang G 1/2B.

10 Jahre Garantie.

Ideal für die Sanierung im Bestand:

Lässt sich einfach anstelle eines Selbstschluss-Druckspülers installieren.