5060DP2

Boden-Wand-Stützgriff, Ø 32

Art. 5060DP2

Ausschreibungstext

Boden-Wand-Stützgriff Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Rechte Ausführung.

Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten, für WC.

Empfohlen, wenn WC seitlich zu weit von der Wand entfernt ist.

Maße: 800 x 750 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt

(exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.