511946C

Brausestange gerade Be-Line Ø 35 mit Schieber

Art. 511946C

Ausschreibungstext

Brausestange gerade Be-Line Ø 35 mit Schieber für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Dient als vertikaler Haltegriff und Brausestange.

Brauseschieber anthrazit-metallic mit ergonomischem Bediengriff.

Ergänzbar durch abnehmbare Seifenablage (separat zu bestellen).

Höhe: 1.050 mm. Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm. Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie auf die Stange. CE-Kennzeichnung.