5460N

Brausestange Ø 32 mit Schieber

Art. 5460N

Ausschreibungstext

Brausestange Ø 32 mit Schieber, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Dient als vertikaler Haltegriff und Brausestange, für Dusche oder Wanne.

Handbrause-Schieber aus hochwiderstandsfähigem Nylon mit ergonomischem Bediengriff. Seifenablage optional erhältlich (separat zu bestellen).

Höhe: 1150 mm.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.

Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.