5675T2

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

Art. 5675T2

Ausschreibungstext

Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch L.15 m mit Schlauchführung.

Maximale Betriebstemperatur: 70°C.

Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.

Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.

Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.

Halterung mit Trommel Ø 390 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen

von Nichttrinkwasser in die Trinkwasser-Installation.

10 Jahre Garantie.