709000

Brausekopf ROUND

Art. 709000

Ausschreibungstext

Fester verkalkungsarmer Brausekopf für Unterputzmontage:

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Automatischer Durchflussmengenregler.

Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem und blockierbarem Strahlwinkel.

Messing verchromt.

Befestigung durch verdeckte Stiftschraube.

Selbsttätige Entleerung nach der Nutzung (keine Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).

Anschluss G 1/2B.

10 Jahre Garantie.