714700

Duschelement SPORTING 2

Art. 714700

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement:

Gehäuse Aluminium anodisiert, matt verchromt.

Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen.

Besonders flache Bauweise und verdeckte Befestigungen.

Besonders leichte Betätigung.

Automatische Armaturenspülung bei jeder Betätigung.

Laufzeit ~30 Sek.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester vandalengeschützter Brausekopf, mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Strahlwinkel einstellbar und blockierbar.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter zugänglich.

Mit integrierter Vorabsperrung.

Anschluss G 1/2B für vorgemischtes Wasser.

10 Jahre Garantie.