732216

PREMIX NANO

Art. 732216

Ausschreibungstext

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60°C:

Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.

Verbrühungsschutz: Automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Temperatur voreingestellt auf 38°C, durch den Installateur zwischen 34°C

und 60°C einstellbar.

Mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Mindestdurchfluss: 3 l/min.

Durchflussmenge (KV): 7 l/min.

Thermische Desinfektion möglich.

Körper Messing poliert verchromt, Anschluss Warmwasser G 3/8, Kaltwasser und Mischwasserabgang G 3/8B.

10 Jahre Garantie.