733020

Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

Art. 733020

Ausschreibungstext

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60°C:

Zur Versorgung von 2 bis 10 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).

Verbrühungsschutz: Automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall

der Kaltwasserversorgung.

Temperatur einstellbar zwischen 30°C und 60°C, vom Installateur verriegelbar.

Mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Mindestdurchfluss: 5 l/min.

Thermische Desinfektion möglich.

G 3/4B (KV 23 l/min).

Körper aus Messing vernickelt, blaues Bedienelement.

10 Jahre Garantie.