740500

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2

Art. 740500

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt, Anschluss G 1/2B.

Befestigung mit Kontermutter.

Markierungen blau und rot im Lieferumfang.

Armaturengruppe I nach DIN 4109.

10 Jahre Garantie.