761200

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1

Art. 761200

Ausschreibungstext

WC-Druckspüler für Hinterwandmontage:

Betätigung für Hinterwandmontage zuschneidbar.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~7 Sek.

Mit Rohrunterbrecher.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.

Körper aus Messing massiv und Bedienelement verchromt.

Anschluss von oben G 3/4B.

Mit Spülrohrverbinder Ø 32/55.

Für Wandstärke ≤ 200 mm.

10 Jahre Garantie.