762150

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2

Art. 762150

Ausschreibungstext

WC-Druckspüler für Hinterwandmontage:

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

Besonders leichte Betätigung.

Betätigung für Hinterwandmontage, für Wandstärken ≤ 140 mm.

Mit Rohrunterbrecher.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.

Körper aus Messing massiv.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Anschluss von oben G 3/4B.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.

Geeignet für spülrandlose WCs.

10 Jahre Garantie.