777800

Urinalspüler TEMPOSOFT 2

Art. 777800

Ausschreibungstext

Druckspüler für Aufputzmontage:

Für Standard- oder Absaugurinal.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~3 Sek.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper Messing massiv verchromt G 1/2B.

Wandrosettte.

Durchgangsform für Anschluss von oben.

10 Jahre Garantie.