778755

Urinalspüler TEMPOFLUX

Art. 778755

Ausschreibungstext

Druckspüler für Aufputzmontage:

Für Standardurinal mit Spülrand oder Absaugurinal.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sek., einstellbar von 3 bis 7 Sek. (patentiert).

Mit Rohrunterbrecher.

Voreingestellte Spülmenge von 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis 0,3 l/Sek.

Innovatives System mit Vorabsperrung und Durchflussmengenregler in Rosette

integriert (patentiert).

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).

Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B.

Wandrosette.

Mit verchromtem Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35.

Für Wandanschluss.

10 Jahre Garantie.