778BOX-778700

Urinalspüler TEMPOFLUX

Art. 778BOX-778700

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler mit wasserdichtem UP-Körper für Einzelurinal:Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm.Bedienelement aus Metall verchromt.Wasserdichter Unterputzkörper:- Flansch mit integrierter Dichtung.- Spülwasseranschluss oberhalb des Körpers, Wartung von vorne möglich.- Flexible Installation (für Ständerwand, Massivwand, Paneel).- Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm

(die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 83 mm).- Mit Vorabsperrung mit Durchflussregulierung, Schutzfilter und Magnetventil, jeweils von vorne zugänglich.- Spülarmatur TEMPOFLUX G 1/2 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen

geschützt.Besonders leichte Betätigung.Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sek., einstellbar von 3 auf 7 Sek. (Patent).Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar,

einstellbar bis auf 0,3 l/Sek.Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541

(Geräuschpegel Klasse II).Anschluss mit Muffe Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2'' (für Urinale mit Schlauch).10 Jahre Garantie.