779427

Urinalspüler TEMPOSTOP

Art. 779427

Ausschreibungstext

Druckspüler für Unterputzmontage:

Für Standard- oder Absaugurinal.

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 160 x 160 mm.

Einstellbare Einbautiefe von 25 bis 45 mm.

Spülzeit ~7 Sek.

Voreingestellte Spülmenge von 0,25 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing massiv G 1/2.

10 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Daher sollte der Installateur die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation/Undichtigkeiten entstandene Wasser gewährleisten (siehe Montageanleitung).