790BOX-790218

Duscharmatur TEMPOMIX

Art. 790BOX-790218

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Unterputzmontage:

Wasserdichter Unterputzkasten.

Vandalengeschützte Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 160 x 220 mm.

Einbautiefe einstellbar von 10 bis 30 mm.

TEMPOMIX Eingriff-Selbstschlussmischer 3/4".

Temperatureinstellung und Betätigung über den Bediengriff.

Suizidhemmende Kappe.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Laufzeit ~30 Sek., besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B.

Mit integrierten Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

10 Jahre Garantie.