790BOX-H9632

Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage

Art. 790BOX-H9632

Ausschreibungstext

• Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem SECURITHERM Thermostat ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 39°C.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Mit Hygienehebel L.100 mm.

Siebdichtungen in den Muttern G 3/4B integriert.

• Wasserdichter Unterputzkasten mit Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 160 x 220 mm.

• Einbautiefe einstellbar von 10 bis 30 mm.

• Kaltwasseranschluss mit Rückflussverhinderer und Schutzfilter.

• Ergänzbar mit Wandanschlussbogen oder Brauseköpfen.

10 Jahre Garantie.