792310

Duschelement SECURITHERM

Art. 792310

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

SECURITHERM Thermostat-Mischbatterie.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38°C; 1. Temperaturanschlag bei 38°C, 2. Anschlag bei 41°C.

Verbrühungsschutz: sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Laufzeit ~30 Sek., besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter.

10 Jahre Garantie.