792400

Duschelement SECURITHERM

Art. 792400

Ausschreibungstext

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

SECURITHERM Thermostat-Mischbatterie.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38°C: 1. Temperaturanschlag, 2. Anschlag bei 41°C.

Verbrühungsschutz: sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sek.

Hygienespülung (~60 Sek. alle 24h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Anschlüsse G 1/2B, verdeckte Befestigungen, Rückflussverhinderer und Schutzfilter.

10 Jahre Garantie.