794350

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3

Art. 794350

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe.

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek. einstellbar von 3 bis 10 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt, G 1/2B.

Mit Schwenkauslauf L.150.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

10 Jahre Garantie.