795100

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX

Art. 795100

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe.

Laufzeit 7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch

2 Edelstahlbolzen.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Ergonomische Bedienkappe aus Metall verchromt.

10 Jahre Garantie.