9203

Kombination Körper-/Augendusche

Art. 9203

Ausschreibungstext

Kombination Körper-/Augendusche stehend mit Hand- oder Fußbetätigung bestehend aus:

Standardmäßig frostgeschützes System.

Auffangschale Ø 250 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet grün.

Sprühköpfe mit Schutzabdeckungen aus stoßfestem ABS grün, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen.

Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar, Luftsprudler mit zweifachem Edelstahlsieb.

Kreisförmiger Brausekopf Ø 250 mm aus stoßfestem ABS grün.

Durchflussmenge 70 l/min bei 1 bar Fließdruck (120 l/min bei 3 bar Fließdruck).

Wasseranschluss G 1.

Rohre aus verzinktem Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet grau. Zugstange mit Dreiecksgriff aus Messing, Oberfläche pulverbeschichtet grün. Handbetätigungsplatte aus verzinktem Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet grün.

Bodenbefestigung durch dreieckige Messingplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang).

Normgerechte Erste-Hilfe-Hinweisschilder „Notdusche“ und „Augendusche“ im Lieferumfang.

Funktionsweise:

Rasches Öffnen/Schließen durch vernickelte Messingventile mit 1/4-Umdrehung.

Körper- und Augendusche gleichzeitig:

Auslösen des Wasserflusses die Zugstange mit Dreiecksgriff betätigen. Die Körperdusche schließt nicht nach Loslassen des Dreieckgriffs.

Zum Stoppen der Wasserabgabe Dreiecksgriff wieder hochziehen.

Augendusche einzeln:

Zum Öffnen des Wasserflusses das Fußpedal oder die Handbetätigungsplatte betätigen. Die Augendusche schließt nicht nach Loslassen des Fußpedals oder der Handbetätigungsplatte.

Zum Stoppen der Wasserabgabe Handbetätigungsplatte in die entgegengesetzte Richtung ziehen und Pedal mit dem Fuß hochdrücken. <br/

10 Jahre Garantie.

Die Notdusche schließt nicht automatisch. Dadurch hat der Verletzte beide Hände frei (um seine Kleidung abzulegen, um seine Augen weit offen zu halten ...)