H9610

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Art. H9610

Ausschreibungstext

Spültischarmatur mit sequentiell gesteuertem SECURITHERM Thermostat für Wandmontage und BIOCLIP-Wechselauslauf.

Mit 1 Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 185 Ø22.

Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Armatur ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40°C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L.146.

Armaturenstichmaß 150 mm, mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

10 Jahre Garantie.