H9639

Duschelement SECURITHERM

Art. H9639

Ausschreibungstext

Duschelement SECURITHERM aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit Vorabsperrungen G 1/2B.

SECURITHERM Thermostat-Mischbatterie mit sequentieller Steuerung (nicht-selbstschließend).

Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39°C.

Verriegelter Temperaturanschlag bei 39°C, einstellbar.

Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Hygienehebel L.100 mm.

Anschlüsse G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen und Schutzfilter.

10 Jahre Garantie.