H9726

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9726

Ausschreibungstext

Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM für Waschtisch, Standmontage, mit Schwenkauslauf L.150 H.210.

Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Auslauf innen glatt mit BIOSAFE Hygiene-Strahlformer (begrenzt Bakterienablagerungen), geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich mit doppeltem Temperaturanschlag: erster Anschlag bei 38°C ohne Verriegelung, zweiter Anschlag bei 41°C verriegelt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Flexible PEX-Schläuche G 3/8 edelstahlumflochten mit Rückflussverhinderern

und Schutzfiltern.

10 Jahre Garantie.